# 凯福莱牌NBC5043XJH12救护车技术参数

| 序号 | 货物（设备）名称 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础车型技术参数 |  |
| 1 | 车体尺寸mm | 长：5820mm；宽：1974mm；高：2615mm |
| 2 | 医疗舱内尺寸mm | 长：3200mm；宽：1750mm；高：1860mm |
| 3 | 轴距mm | 3750mm |
| 4 | 最小转弯半径m | ≤6.65m |
| 5 | 最小离地间隙mm | 195mm |
| 6 | 接近角/离去角(°) | 19°/24° |
| 7 | 燃油类别 | 柴油 |
| 8 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 9 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
| 10 | 发动机排量（ml） | 2198 ml |
| 11 | 标定最高车速(km/h) | 145 km/h |
| 12 | 额定功率及转速（kw/rpm） | 103kw /3750 rpm |
| 13 | 最大扭矩及转速（Nm/rpm） | 360 Nm /1500-2100 rpm |
| 14 | 油箱容量（L） | 80L |
| 15 | 百公里油耗（L） | 8.1L |
| 16 | 前轮距（mm） | 1740mm |
| 17 | 后轮距（mm） | 1704mm |
| 18 | 车辆整备质量kg | 2750kg |
| 19 | 车辆总质量kg | 3700kg |
| 20 | 额定载客（人） | 5-9 |
| 21 | 离合器 | 单片、干式、膜片弹簧、自调离合器 |
| 22 | 变速器 | 6档手动或6AMT |
| 23 | 轮胎型号 | 215/75R16LT |
| 24 | 转向系统 | 液压助力转向系统 |
| 25 | 制动器（前轮/后轮） | 盘式/盘式，ABS |
| 26 | 空调系统 | 前后独立空调 |
| 27 | 悬架系统 | 前：麦弗逊式独立悬挂/后：钢板弹簧非独立悬挂 |
| 28 | 安全气囊 | 驾驶座配有原厂安全气囊，确保驾驶员在行驶过程中的安全。 |
| 29 | 轮毂 | 原厂制造的铝合金轮毂。 |
| 30 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处装有可伸缩式上车踏板，便于乘坐人员的上、下车。 |
| 31 | 侧拉门 | 医疗舱右侧侧拉门为大开度侧拉门。 |
| 32 | 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上为可开启式玻璃窗。 |
| 33 | 后视镜 | 可调式电动后视镜。 |
| 34 | 倒车雷达 | 配有尾部倒车雷达。 |
| 二 | 标准配置 |  |
| 1 | 医疗内饰 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶采用ABS复合材料、整体模具成型工艺，表面光洁、抗菌、硬度高，符合汽车内饰材料燃烧特性，防火性能已达到GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求，内饰材料已符合GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》的环保要求。 |
| 2 | 地板革 | 地板采用高密度PVC材质，具有强度高、防潮、永不腐烂，地板革采用石英砂，表面具有超强耐用性，是一款阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3 | 担架系统 | 1.国产自动上车担架：盛昌YSC-13自动上车担架配置2付（备注：其中一台随车带走）； 2.国产铲式担架：盛昌YSC-S10铝合金铲式担架 3.国产软担架。 |
| 4 | 供电系统 | 1.配备车载智能逆变/充电一体，最高持续输出功率：600W/220V，能满足车上所配备的电子医疗设备同时工作的电力需求； 2. 配备车载专用附加电瓶，在驻车时可供医疗器械使用； 3.在相应的位置安置12V电源插座、220V电源插座； 4.设有电源总开关，在电源总开关关闭后所有用电器与主、副电瓶断开，可防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力； 5.每个分电路设有相应标准过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 5 | 控制系统 | 1. 集成电路控制系统，薄膜开关操作，液晶显示屏，显示清晰直观，电瓶电量、工作灯状态、换气状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示。工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障； 2.配有独立应急手动切换控制系统。 |
| 6 | 警示系统 | 1.三段式内嵌式警灯，内部安装超高亮度LED警灯，整体美观大方，流线型设计，视觉冲击强与整体造型与底盘车融合为一体，警示角度范围大，效果好； 2.左右装有蓝色方形LED警示灯； 3.警报器，分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 7 | 供氧系统 | 1.10L铝合金医用氧气瓶2只，位于医疗舱左侧后部，每个氧气瓶上均配有高压减压阀； 2.氧气瓶固定支架采用不锈钢制造而成，取放方便； 3.氧气主连接管道采用304不锈钢金属管，并隐藏于内饰与车身之间； 4.即插即用湿化瓶1个，浮标式流量显示。 |
| 8 | 医生座椅 | 1. 柜式座椅1套，位于医疗舱右侧，可同时坐三人（配有安全带及靠背），可供医护辅助人员或病人家属使用； 2. 医生椅1把，位于柜式座椅前部（医疗舱右侧），配有安全带，确保乘坐的安全性； 3.朝后护士椅1把，位于担架前部，可折叠收起，配有安全带，确保乘坐的安全性。 4.座椅的固定已符合GB15083-2006《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求》。 |
| 9 | 换气系统 | 医疗舱配有可控换气装置，车厢内换气次数可达20次/小时。 |
| 10 | 杀菌系统 | 配有长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 11 | 输液架 | 在担架车上方装有隐藏式1组（三挂钩）垂直式输液架挂钩，每个挂钩能负重8kg，并配有1个输液泵固定支架，供舱内输液泵使用。 |
| 12 | 照明系统 | 1. 医疗舱内配有2条LED平板光带，采用背光源技术，超薄结构，发光均匀、光线柔和舒适。在病人区域最高照度大于500lx，满足医护人员实际操作需要。考虑到病人直视的舒适性，灯光可根据实际情况调节亮度； 2. 医疗舱内配有专用射灯3组，美国CREE芯片LED冷光源，专用8度透镜，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用； 3.大功率3w LED后射灯1组，美国CREE芯片LED冷光源，60度透镜，照射范围大于120度，有效照射距离>10米。 4. 救护车外部配备夜间辅助照明系统，位于车体尾部两侧，采用LED照明系统，可独立控制，便于夜间急救工作的开展。 |
| 13 | 安全扶手 | 全方位扶手设计，包括中门上车扶手，尾门上车扶手，顶部扶手。 |
| 14 | 灭火器 | 驾驶舱和医疗舱内各配备1个干粉式灭火器。 |
| 15 | 污物桶 | 可清洗、消毒的污物桶1个。 |

# 凯福莱牌NBC5043XJH12救护车方案设计图